广州市合益物业管理有限公司

招标信息

（穗合益招标公告〔2018〕1号）

我司现有广海路1号加装高压开关柜工程项目面向社会公开招标。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的招标文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广海路1号加装高压开关柜工程项目 | 广海路1号 |  |

二、招投标时间按排：

（一）有意向投标人于2018年2月24日上午9：30分前到广州市东风中路438号广德大厦九楼广州市合益物业管理有限公司办公室提交初步资料并领取招标文件（提交企业资质复印件及投标联系人）；以及现场勘察等。

（二）2018年2月28日上午9：30分接受投标人书面答疑，并三天内回复。

（三）2018年3月5日上午9：30分前提交投标书（地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房）；10：00时开标；10：30时开始评标。

（四）中标通知书在开标后三个工作天发出。

三、投标书编制要求 （详见附件）

附件：1.广海路1号加装高压开关柜工程项目招标文件

2. 综合评份表

招标单位：广州市合益物业管理有限公司

资料收集地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房

资料收集联系人：罗丽清，联系电话：83348898-2911,13602459132

现场勘测联系人：李伟俊，联系电话：83348898-1606, 13719090013

附件1

广海路1号加装高压开关柜工程

招

标

文

件

招标单位：广州市合益物业管理有限公司

2018年2月 12日

- 招标综合说明

1、建设单位：广州市合益物业管理有限公司

2、工程名称：广海路1号加装高压开关柜工程

3、建设地点：广海路1号

4、建设规模：面积约20平方米

5、工程类别：安装

6、工程涉及的专业：房屋建筑、水电安装工程等

- 招标工程内容及现场施工条件

- 高压进线柜（HXGN-12  G1)1台。

- 高压开关柜（HXGN-12  G2)1台。

- 高压计量柜（HXGN-12  G3)1台。

- 高压出线柜（HXGN-12  G4)1台。

- 变压器（SCB10-100kVA 10/0.4)1台。

- 高压电缆（VLJY-8.7/15-3*70)60米。

- 变压器至低压柜低压电缆（VV-0.6-3*50+2*25）60米。

- 设计、制造、包装、运输、安装、培训、调试、测试检验、验收备案、验收、技术资料及相关的技术服务、维修服务、施工期内的使用、维护、保修保养等。

- 符合国际、国家及行业相关标准。

- 招标工程的要求：

1、招标工期按完成招标范围内全部工程施工的时间要求不超过   20    日历天。

2、施工方必须负责与城管、街道、交通等政府部门的协调沟通工作，保证改造工程顺利、按期完成。施工合同签订前中标单位需交纳  10000   （人民币）保证金，保证工程施工期间不受政府部门干预，发生停工、拆除、复原等问题，工程按工期要求顺利完工后保证金在五个工作日内全额无息返还。因施工方未能完成与政府相关部门协调沟通工作，造成工程不能按工期要求完成或中途被责令停工、拆除、复原等，保证金将全额扣除，建设方并有权向施工方追讨由此引致的经济损失。

3、保修期：基础工程、主体结构工程保修期壹年；电气管线、给排水管道、机电设备安装工程保修期壹年。

4、投标单位接到中标通知书后三天内必须按招标单位公布的条款与招标单位签订施工合同，否则做自动弃权处理。

- 工程招标采用方式

1、本工程投标按工程量清单报价,本工程的拦标价为：  ￥326000.00  元，投标价超过招标拦标价的投标文件将被拒绝。

2、本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明施工的方式进行施工。

3、结算时，本工程按中标人总报价大包干进行结算。如有超出工程量清单范围的新增加工程项目中标人与招标人双方协商另签订补充合同；（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械包方自带，临时设施由施工方自搭）。

- 工程质量标准和使用材料要求

1、质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业施工质量验收规范验收。

2、所有材料要有产品合格证。

- 对标书的编制要求

1、招标文字要字迹清晰，意思表达清楚。

2、企业法定代表人资格证明及法定代表人签名或盖章的参加本项投标工程的对受托人的有效授权书。

3、文件中要投标单位资质证书（要求房屋建筑及机电安装五级或五级以上）、营业执照的复印件、税务登记证的复印件。

4、工程预算书和工程报价单。

5、施工方案。

6、工程业绩清单（本企业2014年度至2017年度在广州地区完成同类工程的名称、面积、金额，并附上施工合同及验收报告复印件）。

7、不良记录。

8、所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

9、上述文件订装成册，正本一份（一式一份）

- 评标、定标原则

1、以报价最接近总报价平均值的为中标的方式定标，报价最接近总报价平均值为第一中标人，次之为第二中标人，如此类推。如遇相同接近总报价平均值的，则以抽签形式确定，被抽中者为中标人。

2、施工组织设计（施工方案）要求合理、响应招标文件提出的施工技术要求。

3、工程造价要求在合理的范围内，以最优惠的价格报价。

4、综合考虑资质和业绩。

5、报价人不得互相串通投标，不得以行贿的手段谋取中标，不得以其他人的名义或其他方式弄虚作假骗取中标。一经查出，将取消资格并追究投报价人的责任。

- 招标、投标的日程安排（包括已报名单位和其他意向单位）

（一）有意向投标人于2018年2月24日上午9：30分前到广州市东风中路438号广德大厦九楼广州市合益物业管理有限公司工程部提交初步资料领取招标文件（提交企业资质复印件及投标联系人）；以及现场勘察等。

（二）2018年2月28日上午9：30分接受投标人书面答疑，并三天内回复。

（三）2018年3月5日上午9：30分前提交投标书（地址：广州市东风中路438号广德大厦九楼广州市合益物业管理有限公司会议室）；10：00时开标；10：30时开始评标。

（四）中标通知书在开标后三个工作天发出。

（五）广州市合益物业管理有限公司工程部联系人：

李伟俊（手机13719090013）；

座机83348898转1606；

电子邮箱:titwy@gztit.com。

公司

年  月  日

附件2

综合评份表

| 类别 | 分数 | 分项内容 | 评分说明 | 投标单位得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 工程造价 | 60 | 投标报价 | 当通过投标文件有效性审查的投标人的小于或等于5家时，以通过投标文件有效性审查的投标人的总报价中的算术平均值为评标参考价； 当通过投标文件有效性审查的投标人的大于5家时，以通过投标文件有效性审查的投标人的总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。 |  |  |  |  |  | 投标人的投标报价每高于评标参考价1%，扣4分（K=4）；每低于评标参考价1%，扣2分（K=2），扣至0分为止，得出价格分，精确到小数点后两位。 计算公式如下： 得分=60*【1-〔∣投标人的总报价-评标参考价∣/评标参考价*K〕】。 |
| 施工组织设计 | 35 | 管理技术力量〔5分〕 | 〔优〕管理人员组成科学合理、配备人员数量足够，有明确的分工和职责；〔良〕配备人员数量基本够、各项目管理人员基本齐全；〔中〕、配备人员数量基本够、各项目管理人员勉强齐全。 |  |  |  |  |  | 优5-4分、良3-2分、中1分，不合理和不提供复印件得0分。 |
|  |  | 施工组织计划〔30分〕 | 〔优〕施工进度计划可行、方法合理、施工机械设备配备合理、建筑材料采购保证措施和工期保证措施具体；〔良〕施工进度计划可行、较合理、较先进、施工机械设备配备较合理、建筑材料采购保证措施和工期有保证措施；〔中〕施工进度计划较可行、较合理、施工机械设备配备尚有欠缺，建筑材料采购保证措施和工期保证措施较差。 |  |  |  |  |  | 优30-25分、良24-18分、中17-12分、不可行得0分。 |
| 业绩 | 5 | 类似业绩情况 | 每项业绩得2.5分，最高得5分，没有业绩或无提供齐全的业绩证明文件得0分。 |  |  |  |  |  | 每项业绩得2.5分，最高得5分，没有业绩或无提供齐全的业绩证明文件得0分。 |
| 总分 | 100 | 合计 |  |  |  |  |  |  |