广州市合益物业管理有限公司

询价信息

（穗合益询价公告〔2018〕12号）

我司现有广海路人货电梯维修保养项目面向社会公开询价。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的询价文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广海路人货电梯维护保养项目 | 广海路1号 |  |

二、文件接收截止时间：2018年 9月7日

三、询价文件（以下文件资料加盖公章，装入大信封密封好并加盖骑缝公章）：

（一）企业营业执照复印件（加盖公章）。

（二）法人身份证复印件（加盖公章）。

（三）资质证书复印件（加盖公章）。

（四）2015年以来同类项目的经验情况，以提供的合同复印件为准。

（五）如获得国家有关部门或行业协会颁发的资质等级或奖项、行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、2010年后获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号、银行信用等级证明材料、客户评价等。

（六）工程报价及施工方案。

（七）联系人及联系电话。

（八）邮箱地址。

附件：广海路人货电梯维修保养项目询价文件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

资料收集地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦904号房

资料收集联系人：洪勇强，联系电话：83348898-2913,13431029919

现场勘测联系人：周志华，联系电话：83348898-1601,13719159129

附件

广海路人货电梯维护保养项目

询

价

文

件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2018年8月27日

一、询价综合说明

1.询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2.项目名称：广海路人货电梯维修保养项目

3.项目地点：广海路1号

4.询价说明：本询价文件是“广州市合益物业管理有限公司关于广海路人货电梯维修护养项目”的询价文档，所描述的功能要求可以作为报价方编制标书的基本依据，报价方应在此基础上编制技术和服务方案，并根据经验进行补充完善。最终技术和服务要求以合同规定和双方确认的需求为准。

二、项目内容

（一）机房

1.主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检

查。电梯整机运行性能检查。

2.制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3.曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳

磨耗检查。

5.选层器清洁加油，链条调整。

6.主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

7.控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺

丝紧固。

8.各空气开关，极限开关检查。

9.限速器动作速度检查及清洁加油。

10.绝缘电阻定期检查。

（二）轿厢、厅门

11.开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

12.开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

13.门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

14.内外门机械和电气调整，消除噪音。

15.轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

16.应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

17.整机开关性能检查。

18.厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

（三）井道、井底

19.上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

20.补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

21.厅门、撑架、对重的清扫。

22.钢片清洁抹油、张力检查和调整。

23.安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

24.导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

25.随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

26.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

27.井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

28.所有安全保护电气开关性能检查。

三、项目的要求

1.在保养期内，应定期对电梯设备的相关项目进行检查，维持我司电梯安全运行。

2.每次保养完毕，保养人员应在“电梯/扶梯维修保养报告书”上签字。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反我司的有关制度，维保单位应承担相应责任。因维保人员保养不良造成我司的电梯故障，维保单位应负责免费修复。

3.维保单位在保养时发现非正常因素导致需修理或更

换的应书面通知我司，我司有权决定处理方式。

4.在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，

维保单位应派员协助检查工作。

5.维保单位需确保政府有关主管部门对此项目保养的

电梯年检合格。

四、对询价书的编制要求

1.询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

2.报价和维修保养方案。

3.所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。